|  | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska ul. Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin tel. / fax. (063) 249 72 20 e-mail: dziekanat.wbmis@konin.edu.pl |
| --- | --- |

R A M O W Y   P R O G R A M   P R A K T Y K I  Z A W O D O W E J                                            D L A  S T U D E N T ÓW  II  R O K U

# Praktyka w zakładzie wykonawczym

Kierunek/tryb studiów: 	Budownictwo, studia niestacjonarne

Wymiar praktyki: 		4 tygodnie po II roku studiów, tj. 20 dni x 8 godz. = 160 godz.

Wytyczne programowe:

1 tydzień

Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, udział w szkoleniu BHP, profilaktyka BHP, analiza wypadkowości.

Poznanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie realizacji inwestycji. Urządzenia do przygotowania mas budowlanych, podstawowe urządzenia wykorzystywane do podnoszenia                         i podawania materiałów na placach budowy, urządzenia do przygotowywania wstępnych elementów konstrukcji.

2 tydzień

Poznanie struktury organizacyjnej zakładu, schemat organizacyjny, podział zadań                         i współpraca międzywydziałowa.

Rola i funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego, rady nadzorczej, zarządu spółki lub dyrekcji przedsiębiorstwa.

Działalność marketingowa, handlowa, podpisywanie umów, przetarg, analiza ofert.

3 tydzień

Poznanie pracy urządzeń wymienionych wyżej ( 1 tydzień ) oraz organizacji pracy w zakresie zadania inwestycyjnego, organizacji budowy i montażu, organizacji dostaw, materiałów i wyposażenia na miejsce realizowanej budowy.

4 tydzień

Poznanie wybranych systemów montażu w zakresie realizowanej inwestycji.

Wszystkie udostępnione materiały z którymi student zapozna się w czasie praktyki studenckiej, jak również opracowania, które powstaną z jego udziałem lub w jego obecności w czasie     i miejscach jego praktyki studenckiej pozostają do wyłącznej dyspozycji i wykorzystania jednostki,                 w której student odbywa praktykę. Materiały z którymi student zapozna się w czasie praktyki będą wykorzystane do celów dydaktycznych. Materiały te nie zostaną w żadnej innej formie wykorzystane przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z jednostką w której odbywa się praktyka.

Opiekun praktyki oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, działając w porozumieniu mogą zwiększyć nakład pracy studenta i skierować jego zainteresowanie           na wybrane zagadnienia spośród przewidzianych w poszczególnych tygodniach kosztem innych zagadnień. Może to mieć miejsce, np. wtedy jeśli praktyka ma wiązać się z pracą dyplomową studenta.

|  | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska ul. Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin tel. / fax. (063) 249 72 20 e-mail: dziekanat.wbmis@konin.edu.pl |
| --- | --- |

R A M O W Y   P R O G R A M  P R A K T Y K I   Z A W O D O W E J                                                                               D L A  S T U D E N T Ó W   II R O K U   S T U D I Ó W

Praktyka w jednostce ( wydziale, sekcji, referacie ) planowania i nadzoru realizacji inwestycji, szczególnie inwestycji budowlanych w gminie ( mieście lub powiecie ).

Kierunek/tryb studiów: 	Budownictwo, studia niestacjonarne

Wymiar praktyki: 		4 tygodnie po II roku studiów, tj. 20 dni x 8 godz. = 160 godz.

Wytyczne programowe:

1 tydzień

Poznanie zasad zlecania (przetargów) realizacji inwestycji, szczególnie inwestycji budowlanych w gminie (mieście lub powiecie). Poznanie zasad kontroli inwestora zastępczego przez zleceniodawcę.

2 tydzień

Poznanie ogólnie wszystkich inwestycji (budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, itp.) realizowanych i planowanych w gminie (mieście lub powiecie) na podstawie dokumentacji projektowej.

Poznanie szczegółowe inwestycji budowlanych realizowanych w gminie (mieście lub powiecie) na podstawie dokumentacji projektowej oraz w ramach nadzoru inwestorskiego gminy (miasta, powiatu).

Ponadto zapoznanie się z inwestycjami budowlanymi, których na podstawie rozmów, ewentualnie przygotowywanych założeń projektowych realizacja jest dopiero przewidywana. W miarę możności udział  i pomoc na rzecz gminy (miasta, powiatu) w  przygotowywaniu wytycznych projektowych wybranej inwestycji budowlanej.

3 tydzień

Zapoznanie się bezpośrednio z wybraną inwestycją budowlaną, realizowaną w gminie, mieście lub powiecie (z udziałem lub z upoważnienia przedstawiciela inwestora lub/i inicjatora inwestycji). W przypadku braku realizacji  inwestycji budowlanej, zapoznanie się bezpośrednio z inną inwestycją o charakterze konstrukcyjnym, instalacyjnym czy sieciowym (wod. – kan.).

4 tydzień

Analiza planu działania gminy (miasta lub powiatu) w zakresie inwestycji budowlanych. Ewentualny udział własny w opracowaniu na rzecz gminy (miasta, powiatu) wstępnych założeń lub elementu istniejącego programu działalności budowlanej gminy (miasta lub powiatu).

Wszystkie udostępnione materiały z którymi student zapozna się w czasie praktyki zawodowej, jak również opracowania, które powstaną z jego udziałem lub w jego obecności w czasie  i miejscach jego praktyki zawodowej pozostają do wyłącznej dyspozycji i wykorzystania jednostki,             w której student odbywa praktykę. Materiały z którymi student zapozna się w czasie praktyki będą wykorzystane do celów dydaktycznych. Materiały te nie zostaną w żadnej innej formie wykorzystane przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z jednostką w której odbywa się praktyka.

Opiekun praktyki oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, działając w porozumieniu mogą zwiększyć nakład pracy studenta i skierować jego zainteresowanie na wybrane zagadnienia spośród przewidzianych w poszczególnych tygodniach kosztem innych zagadnień. Może to mieć miejsce, np. wtedy jeśli praktyka ma wiązać się z pracą dyplomową studenta.

|  | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska ul. Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin tel. / fax. (063) 249 72 20 e-mail: dziekanat.wbmis@konin.edu.pl |
| --- | --- |

R A M O W Y   P R O G R A M   P R A K T Y K I  Z A W O D O W E J                                            D L A  S T U D E N T ÓW  III  R O K U

Praktyka – ćwiczenia terenowe z geodezji oraz mechaniki gruntów                                    i fundamentowania

Kierunek/tryb studiów: 	Budownictwo, studia niestacjonarne

Wymiar praktyki: 		4 tygodnie po III roku studiów, tj. 20 dni x 8 godz. = 160 godz.

Wytyczne programowe:

1 tydzień

Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady sporządzania operatów pomiarowych                                   z poszczególnych rodzajów robót. Bezpieczeństwo i higiena pracy w geodezji i kartografii. Pomiar sytuacyjno – wysokościowy trasy, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych. Tyczenie łuku kołowego, - punkty główne i punkty pośrednie, pomiar strzałek. Wyznaczanie projektu w terenie – tyczenie ramy budowlano-geodezyjnej.

2 tydzień

Wytyczenie obrysu budynku i osi podłączeń, realizacja projektowanych poziomów. Pomiary inwentaryzacyjne – kontrola pionowości krawędzi wysokich budowli, pomiary GPS, tachimetria elektroniczna.

3 tydzień

Organizacja ćwiczeń, przepisy bhp, budowa geologiczna okolic, zasady opracowania dokumentacji dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego – kategorie geotechniczne, metody prac polowych, zasady badań laboratoryjnych. Prace terenowe – wyznaczenie miejsc wierceń i sondowań w terenie, wiercenia geotechniczne, sondowania, pobieranie prób gruntu, badania makroskopowe, pomiary lustra wody gruntowej, niwelacja miejsc badań.

4 tydzień

Badania terenowe w kopalni kruszyw. Pozyskanie materiałów do badań laboratoryjnych. Ocena przydatności kruszyw. Ocena wykorzystania podłoży pod obiekty budowlane. Wykopy fundamentowe    i ich zabezpieczenia. Wymiany podłoża gruntowego. Sporządzenie dokumentacji przekrojów geotechnicznych. Obliczenia geotechniczne.